Lab 5
By Sindy Kola and Siamion Rondzel
State Transition Diagram:

S0/0
S1/0
S2/0
S3/1

1
0
1
0

0

1

0

1

S0 = 00; S1 = 01; S2 = 10; S3 = 11

State Transition Table:

State		Input	Output	Next State		Flip-Flops
Q1	Q0	x	y	Q1	Q0	J1	K1	D0
0	0	0	0	0	0	0	X	0
0	0	1	0	0	1	0	X	1
0	1	0	0	1	0	1	X	0
0	1	1	0	0	1	0	X	1
1	1	0	1	1	0	X	0	0
1	1	1	1	0	1	X	1	1
1	0	0	0	0	0	X	1	0
1	0	1	0	1	1	X	0	1

Karnaugh Maps:

1) For J1:

x
q1/q0	0	1
00	0	0
01	1	0
11	X	X
10	X	X

J1 = x*q0

2)For K1:

x
q1/q0	0	1
00	X	X
01	X	X
11	0	1
10	1	0

J1 = x*q0 + x*q0

3)For D0:

x
q1/q0	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

D0 = x

4)For y: → function for output

x
q1/q0	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

D0 = x

Design of the circuit using logic gates
NAND, NOT, JK flip-flop, and D flip-flop